## Slide 1
杭州移动市场部材料：
入户网络通识与宽带排障营销
杭州市场部网格室-王家奕
2024年11月

## Slide 2
看 懂
测 会
搞 定
说 了
不
掌握上门面对客户时的专业网络技能
通过服务建立信任并挖掘产出业务量

## Slide 3
基础网络设备学习

## Slide 4
路由器
网线
过去
现在
光纤
光猫
路由器
网线
光纤
光猫(集成路由器)

## Slide 5
认识设备——网线
网线（+网头）

## Slide 6
认识设备——网线识别
 | 5类线 | 超5类线 | 6类线
看线标 |  |  | 
看线头 |  |  | 
看线数 |  |  | 
6拐8线

## Slide 7
认识设备——光纤
光纤（+光纤头）
可以弯曲
不要弯折(断)
Notes: 周幽王、褒姒

## Slide 8
认识设备——光纤
光纤头
FC型连接器(圆头金属)
SC型连接器(方形塑料)
LC型连接器(小方头)
外壳呈矩形，紧固方式是采 用插拔销闩式。
主流

## Slide 9
认知设备
光猫

## Slide 10
认知设备
光猫
电源开关
电源插孔
无线开关。
无线开启时光猫正面的无线指示灯会亮。
GE=千兆端口
ETH（以太网口）=百兆端口；
如果用户是200M以上宽带，购买了千兆路由器，一定要接入在光猫的千兆口。
reset（复位）非装维别动

## Slide 11
认知设备
“单频”“双频”路由器？
路由器
入网口/WAN
出网口/LAN
电源
USB
复位
万兆网口
【LAN/WAN】可进可出
拓展知识
2500兆网口
【LAN】出网口

## Slide 12
认知设备
WIFI家族，一代比一代强
wifi5（ 802.11ac） : 狂暴版本，频段5GHz(2.4GHz)，传送速度为866Mbps
wifi6（ 802.11ax） : 王者版本，频段2.4+5GHz，传送速度可达9.6 Gbps
推荐~
wifi1 （ 802.11a ） ：基础版本，频段5GHz，传送速度为54Mbps
wifi2 （ 802.11b ） ：补充版本，频段2.4GHz，传送速度为11Mbps
wifi3 （ 802.11g ） ：升级版本，频段2.4GHz，传送速度为54Mbps
wifi4 （ 802.11n ） ：进阶版本，频段2.4GHz，传送速度为300Mbps
路由器
Notes: OFDMA（正交频分多址）
TWT（目标唤醒时间）
MU-MIMO（多用户-多输入多输出）

## Slide 13
认知设备
2.4G穿墙好，但速度慢
5G速度快，但信号穿墙差
“单频”“双频”路由器？
单频路由器只工作在2.4GHz频段
双频路由器工作在2.4GHz和5GHz两个频段
路由器

## Slide 14
认知设备
WIFI家族，一代比一代强
 | 推出时间 | 技术 | 适用 | 穿墙能力
wifi5 | 2014 |  | 小户型 日常刷视频 | 稍弱
wifi6 | 2019 | OFDMA,一对多 TWT,低延迟 MU-MIMO,覆盖广 | 多设备、快网速、大户型4K/8K/VR游戏 | 覆盖广，穿墙好
wifi5（ 802.11ac） : 狂暴版本，频段5GHz(2.4GHz)，传送速度为866Mbps
wifi6（ 802.11ax） : 王者版本，频段2.4+5GHz，传送速度可达9.6 Gbps
推荐~
wifi1 （ 802.11a ） ：基础版本，频段5GHz，传送速度为54Mbps
wifi2 （ 802.11b ） ：补充版本，频段2.4GHz，传送速度为11Mbps
wifi3 （ 802.11g ） ：升级版本，频段2.4GHz，传送速度为54Mbps
wifi4 （ 802.11n ） ：进阶版本，频段2.4GHz，传送速度为300Mbps
路由器
Notes: OFDMA（正交频分多址）
TWT（目标唤醒时间）
MU-MIMO（多用户-多输入多输出）

## Slide 15
认知设备
光猫
光纤
宽带
用户
)))))))))
wifi
网关

## Slide 16
认知设备
路由器
光猫
网线
信号不好、网速慢可能是：
光纤/光猫/网线/路由器…
任何一环的问题！
光纤
宽带
用户
)))))))))
wifi
网关

## Slide 17
网络状况检测流程

## Slide 18
测速软件
精销工具
和家亲
Wifi魔盒
Speedtest

## Slide 19
专业词汇
网速/带宽：
8Mbps=1MB/s
100M宽带=100Mbps=12.5MB/s
348Mbps=43.5MB/s≈500M宽带
上传速度：
直播、发送图片
延时：
从用户的设备发送到测速点，然后再立即从测速点返回用户设备的来回时间
下载速度：
看视频、下载软件、更新游戏
抖动：
是指最大延迟与最小延迟的时间差，比如射击游戏的最大延迟是800ms，最小延迟为10ms，那么网络抖动就是790ms
10ms
800ms
丢包：
数据无法通过网络到达目的地，接收端如果发现数据丢失，会根据排队序号向发送端发出请求，进行丢包重传。
下行带宽低于200Mbps‌：
上行带宽需满足5:1的配置
‌下行速率高于200Mbps‌：
上行速率至少需满足40Mbps。

## Slide 20
家宽网络优化流程

## Slide 21
义诊实操——上门常见工具
鞋套、工牌、剪刀、扎带、清洁酒精、抹布、笔、服务卡、便利贴、6类网线、组网

## Slide 22
义诊实操——上门常见工具
推荐~

## Slide 23
义诊实操——网络故障诊断
“查理段位”
一起来给路由器看个诊吧？

## Slide 24
义诊实操——网络故障诊断
PON和LOS指示灯，两者的状态共同说明光猫状况，关乎家里有没有网
重点
查看光猫指示灯状态，擦拭清洁设备
确保有网
第一步：查(擦)
开口：您的光猫正常联网，已经为您擦拭干净，建议定期通风清理防止设备过热。

## Slide 25
义诊实操——网络故障诊断
扎带整理两线路，检查网线类型
贴心服务
整理擦拭网线、电源线有没有插好/断裂
看网线上的字
（CAT 5 差, CAT 5e/CAT 6 好）
开口：您的网线是超5类网线，网速无法稳定在千兆以上，建议更换6类线
开口：线路已经为您用扎带捆起来了，美观的同时避免信号干扰
第二步：理

## Slide 26
义诊实操——网络故障诊断
断电15秒，重启光猫、路由器
清理缓存
提升性能
也可以开关重启
可以拔电源线
第三步：段(断)
开口：光猫和路由器建议定期重启，清理设备缓存、上网更快

## Slide 27
义诊实操——网络故障诊断
看无线路由器放置的位置
（放开阔处，不要放在铁箱/柜子里）
排除阻挡
×
别放：
信息箱里、抽屉里、柜子里、角落里、墙后面、电梯里、邻居家…
（WiFi就像一个灯泡，信号就是光）
第四步：位
开口：路由器最好放开开阔处，墙壁等障碍物易阻碍信号影响网速

## Slide 28
义诊实操——网络故障诊断
看无线路由器的品牌工龄
排除老旧
老 旧 破
营销点！推组网
好
第五步：推
开口：路由器是老款/wifi5的，我测的几家和你差不多的户型都在用wifi6。穿墙好、网速快、家里来客人也体验好

## Slide 29
和客户这么说：速率的体现取决于接入带宽、路由器、网线其中性能最低的一项，参考木桶效应！
（一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板）
义诊实操——网络故障诊断
营销点！推组网

## Slide 30
2000M
2000M
1900M
1000M
500M
5G
2.4G
5G
(模拟80%)
2.4G
路由器
老旧
光猫
老旧
网线
超5类
光纤
带宽
用户
并发
wifi
双频段
物理
遮挡
任何一个环节都会影响宽带性能！

## Slide 31
路由器
新款
光猫
新款
网线
6类
光纤
带宽
wifi
双频段
2000M
2000M
2000M
2000M
2000M
5G
2.4G
5G
(模拟80%)
2.4G
体验
差距
5.4倍！
用户
并发
物理
遮挡